Разграфка и номенклатура топографических карт

Система деления карты на отдельные листы называется разграфкой карты, а система обозначения (нумерации) листов — их номенклатурой.

Деление топографических карт на отдельные листы линиями меридианов и параллелей удобно тем, что рамки листов точно указывают положение на земном эллипсоиде участка местности, изображённого на данном листе, и его ориентировку относительно сторон горизонта.

Стандартные размеры листов карт различных масштабов указаны в таблице 1:

Таблица 1

| Масштаб карты | Размеры листа | На местности соответствует |
| --- | --- | --- |
|  | по широте (мин.) | по долготе (мин.) | длине боковой рамки листа, км | площади листа, кв. км |
| 1:25 000 | 5 | 7,5 | 9 | 75 |
| 1:50 000 | 10 | 15 | 18 | 300 |
| 1:100 000 | 20 | 30 | 37 | 1200 |
| 1:200 000 | 40 | 60 | 74 | 5000 |
| 1:500 000 | 120 | 180 | 220 | 44000 |
| 1:1 000 000 | 240 | 360 | 440 | 175000 |

Схема разграфки карты масштаба 1:1 000 000 показана на рис.1.

Рис.1. Разграфка и номенклатура листов карты масштаба 1:1 000 000.

Принцип разграфки карт остальных масштабов (более крупных) показан на рис.2,3.

Рис.2. Расположение, порядок нумерации и обозначения листов карт 
масштабов 1:50 000 – 1:500 000 на листе миллионной карты.

Рис.3. Разграфка и номенклатура листов карт масштаба 1:50 000 и 1:25 000.

Из таблицы 1 и этих рисунков видно, что листу миллионной карты соответствует целое число листов остальных масштабов, кратное четырём — 4 листа карты масштаба 1:500 000, 36 листов карты масштаба 1:200 000, 144 листа масштаба 1:100 000 и т.д.

В соответствии с этим установлена и номенклатура листов, единая для топографических карт всех масштабов. Номенклатура каждого листа указана над северной стороной его рамки.

В основу обозначения листов топографических карт любого масштаба положена номенклатура листов миллионной карты.

Ряды листов этой карты обозначаются заглавными буквами латинского алфавита (от А до V) и счёт их ведётся от экватора к полюсам. Колонны же листов нумеруются цифрами от 1 до 60. Счёт колонн ведётся от меридиана 180 градусов с запада на восток.

Номенклатура листа карты масштаба 1:1 000 000 слагается из указания ряда (буквы) и колонны (цифры), в пересечении которых он расположен, например, лист с г. Смоленск имеет номенклатуру N-36 (рис.1).

Колонны листов миллионной карты совпадают с шестиградусными координатными зонами, на которые разбивается поверхность земного эллипсоида при вычислении координат и составлении карт в проекции Гаусса. Различие заключается лишь в их нумерации: так как счёт координатных зон ведётся от нулевого (Гринвичского) меридиана, а счёт колонн листов миллионной карты от меридиана 180 градусов, то номер зоны отличается от номера колонны на 30. Поэтому, зная номенклатуру листа карты, легко определить, к какой зоне он относится. Например, лист М-35 расположен в 5-й зоне (35-30), а лист К-29 — в 59-й зоне (29+30).

Номенклатура листов карт масштабов 1:100 000 – 1:500 000 слагается из номенклатуры соответствующего листа миллионной карты с добавлением к ней цифры (цифр) или буквы, указывающей расположение на нём данного листа.

Как видно из рис.2, счёт листов всех масштабов ведётся слева направо и сверху вниз, при этом:

— листы масштаба 1:500 000 (4 листа) обозначаются русскими прописными буквами А, Б, В, Г. Следовательно, если номенклатура листа миллионной карты будет, например, N-36, то лист масштаба 1:500 000 с г. Поленск имеет номенклатуру N-36-А (рис.2);

— листы масштаба 1:200 000 (36 листов) обозначаются римскими цифрами от I до ХХХVI. Таким образом, номенклатура листа с г. Поленск будет N-36-IХ;

— листы масштаба 1:100 000 нумеруются цифрами от 1 до 144. Например, лист с г. Поленск имеет номенклатуру N-36-41.

Листу карты масштаба 1:100 000 соответствуют 4 листа масштаба 1:50 000, обозначаемые русскими прописными буквами "А, Б, В, Г", а листу масштаба 1:50 000 — 4 листа карты 1:25 000, которые обозначаются строчными буквами русского алфавита "а, б, в, г" (рис.3).

В соответствии с этим номенклатура листов карты 1:50 000 слагается из номенклатуры листа масштаба 1:100 000, а листов карты 1:25 000 — из номенклатуры листа масштаба 1:50 000 с присоединением к ней буквы, указывающей данный лист. Например, N-36-41-В обозначает лист масштаба 1:50 000, а N-36-41-В-а — лист масштаба 1:25 000 с г. Поленск (рис.3).

Правила и порядок образования топографических карт всех масштабов приведены в таблице 2:

Таблица 2

| Виды карт | Масштаб карты | Типы карт | Порядок образования листа карты | Схема образования листа карты | Размер листа карты | Пример номенклатуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативные | 1:1000000 | Мелкомасштабные | деление земного эллипсоида параллелями, меридианами | 6° 4° | 4° × 6° | С-3 |
|  | 1:500000 |  | деление листа миллионной карты на 4 части | А Б В Г | 2° × 3° | С-3-Б |
|  | 1:200000 | Среднемасштабные | деление листа миллионной карты на 36 частей | XVI | 40' × 1° | С-3-XVI |
| Тактические | 1:100000 |  | деление листа миллионной карты на 144 части | 56 | 20' × 30' | С-3-56 |
|  | 1:50 000 | Крупномасштабные | деление листа карты М. 1:100 000 на 4 части | А Б В Г | 10' × 15' | С-3-56-А |
|  | 1:25 000 |  | деление листа карты М. 1:50 000 на 4 части | а б в г | 5' × 7' 30" | С-3-56-А-б |
|  | 1:10 000 |  | деление листа карты М. 1:25 000 на 4 части | 1 2 3 4 | 2' 30" × 3' 45" | С-3-56-А-б-4 |

Для подбора нужных листов карт на тот или иной район и для быстрого определения их номенклатуры существуют так называемые сборные таблицы карт (рис.4). Они представляют собой мелкомасштабные схемы, разделённые меридианами и параллелями на клетки, соответствующие обычным листам карты масштаба 1:100 000, с указанием их порядковой нумерации в пределах листов миллионной карты.

Рис.4 Вырезка из сборной таблицы карты масштаба 1:100 000.

Выписка номенклатуры нужных листов проводится слева направо и сверху вниз. Например, если требуется получить карты масштабов 1:100 000 и 1:50 000, допустим, на район Мозырь-Лоев (на рис.4 этот район заштрихован), то перечень номенклатур этих листов в заявке на карты будет выглядеть следующим образом:

| 1:100 000 | 1:50 000 |
| --- | --- |
| N-35- 143, 144; | N-35-143-А, Б, В, Г; М-35- 11-А, Б, В, Г; |
| N-36- 133, 134; | N-35-144-А, Б, В, Г; M-35- 12-А, Б, В, Г; |
| M-35- 11, 12; | N-36-133-A, Б, В, Г; M-36- 1-А, Б, В, Г; |
| M-36- 1, 2; | N-36-134-А, Б, В, Г; M-36- 2-А, Б, В, Г. |